| АННОТАЦИЯ Шайкамалова Л.М.Расчет подстанции города Месягутово. – Сатка: ГКК филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке, 2016. 73с., 5 табл., библиограф. список – 12 наим., 1прил., 4 листа. чертежей ф. А1. В данном дипломном проекте произведен расчет нагрузок на шинах подстанции. Далее определил количество реактивной энергии, которую необходимо выработать источниками реактивной мощности – соответственно определено количество и мощность конденсаторных установок. Затем произвел выбор силовых трансформаторов. По результатам произведенных расчетов электрических нагрузок выбрал силовые кабели, которые были проверены по дополнительным условиям: по экономической плотности, по потери напряжения в линии. Составлена схема замещения для расчета токов КЗ и произведен их расчет в заданных точках. После расчета токов КЗ и токов рабочих и аварийных режимов ЭУ произведен выбор коммутационной аппаратуры по стороне высокого и низкого напряжения (выключателей нагрузки, масленых выключателей, автоматических выключателей и т.д.). Отдельно рассмотрены разделы осветительной сети, релейной защиты и автоматики, заземляющего контура и энергетических показателей проектируемого объекта. |
| --- |
|  |  |  |  |  | 13.02.11.2016.08.00 ПЗ |  |  |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Разраб. | Шайкамалова >/F/Л.М. |  |  | Расчет подстанции г. Месягутово | Лит. | Лист | Листов |
| Пров. | Михайлов В.В. |  |  |  | Д | 2 |  |
|  |  |  |  |  | ГКК, 402 |
| Н.контр. | Копейкина В.С. |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |